Техническое задание

на ремонт пароводяного подогревателя в количестве 2 ед. и подогревателя водоводяного  в количестве 1ед. для тепловых сетей

| № | Наименование требования: | Содержание требования: |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет договора: | Ремонт кожухотрубного пароводяного подогревателя (бойлера) в количестве-2шт. - МВН-600е-3023. Зав.№1437; - МВН-600е-3023; Зав.№ 1442. и подогреватель водоводяной - 2-14-273*4000Р.Зав.№61436; |
|  | Источник финансирования | Собственные средства Заказчика. Предоплата 30% и 70% после подписания акта выполненных работ. |
|  | Срок выполнения работ | Работы выполняются в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора. |
|  | Требования к Исполнителю | Работы по ремонту сосудов должна выполнять организация, имеющая разрешение в установленном законодательством порядке. |
|  | Требования к исполняемым работам. | Исполнитель самостоятельно выполняет весь комплекс работ; Ремонт производится на территории предприятия Исполнителя; Доставка бойлера до и после ремонта осуществляется Исполнителем; Объем работ: Разборка бойлера; Замена теплообменных трубок в полном объеме; Шлифовка подготовка к сборке; Сборка новых трубок из соответствующего материала «Латунь». Опрессовка, гидравлические испытание. Техническое освидетельствование после монтажа. Неисправности, обнаруженные при проведении дефектовки, устраняются, используя материал и комплектующие Исполнителя. Материалы должны быть новыми, оригинальные не восстановленные. Демонтированные трубки подлежат возврату Заказчику. |
|  | Требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на поставленный товара/выполненные работы/оказанные услуги: | Исполнитель ремонта гарантирует соответствие отремонтированного пароводяного подогревателя (бойлера) и его составных частей техническим требованиям при соблюдении заказчиком правил транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет 6 месяцев со дня выдачи из ремонта Если в течение гарантийного срока будут обнаружены дефекты, недостатки, возникшие не по вине Заказчика или не вследствие нормального износа, то Подрядчик устраняет данные дефекты и недостатки за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. На отремонтированный пароводяной подогреватель (бойлер) (рядом с таблицей завода изготовителя) укрепить табличку по ГОСТ 12971-67, на которой должно быть указано: наименование или товарный знак ремонтного предприятия; дата выпуска из ремонта; давление гидравлического испытания корпуса и трубок системы. Табличка, установленная после предыдущего ремонта, должна быть удалена. Способ маркирования и клеймения определяет ремонтное предприятие, но он (способ) должен обеспечить сохранность их до следующего капитального ремонта. |
|  | Требования к качеству выполняемых работ | Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Республики Узбекистан об охране труда, Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением № 258 от 23 ноября 2011 г., а также иных нормативных правовых актов. Ремонт с применением сварки (пайки) сосудов и их элементов, работающих под давлением, должен проводиться по технологии, разработанной изготовителем, конструкторской или ремонтной организацией до начала выполнения работ, а результаты ремонта должны заноситься в паспорт сосуда. |
|  | Порядок выполнения работ: | Работы выполняется Подрядчиком своими силами в соответствии с настоящим техническим заданием, действующей нормативно-технической документацией, с соблюдением технологии производства работ, охраны труда; Работы выполняются с использованием инструментов, материалов и запасных частей Подрядчика. Подрядчик должен предупредить Заказчика о необходимости проведения дополнительных работ, неучтенных в ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок; По окончании работ Подрядчик передает Заказчику акты выполненных работ, протоколы испытаний, паспорта на смонтированное оборудование со свидетельствами об упаковывании и приемке с отметками ОТК производителя, на бумажном носителе и в электронном виде. Провести гидравлическое испытание на плотность и прочность трубной системы после сборки фланцев и разъёмов в крышках. Падение давления, признаки разрывов, течи, слезинки, потения, остаточная деформация не допускаются. |

Составил:

Начальник ЭМО                                                                                        Сидиков Р.Т.

Согласовано:

Главный инженер ГП «ЧАРЗ»                                                               Мамарасулов Р.Р.

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГП «ЧАРЗ»

________________ Суванов А. У.

«____» ______________2022 год